# ООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»

# СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный  ШЛ (60/2, 80/2)

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф-стол кухонный ШЛ(60/2,80/2)

Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 8 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 12 |
| 4ф | Еврошуруп 6,3*13 | шт |  | 8 |
| 5ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 30 |
| 6ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 7ф | Петля четырех-шарнирная | шт. |  | 4 |
| 8ф | Ответная планка петли четырех-шарнирной | шт |  | 4 |
| 9ф | Полкодержатель | шт |  | 4 |
| 10ф | Ножка пластиковая регулируемая / держатель цоколя | шт |  | 4 / 2 |
| 11ф | Ручка мебельная | шт |  | 2 |

Детали

| № | Наименование | Размер деталей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная стенка (бочок) | 720×530 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка (полик) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (567,767)×514 (563,763)×514 | 1 |
| 3 | Полка ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (567,767)×494 (563,763)×494 | 1 |
| 4 | Царга (цоколь) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (567,767)×112 (563,763)×112 | 2 |
| 5 | Задняя стенка (ДВП) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 715×(582,782) 715×(578,778) | 1 |
| 6 | Дверь (фасад) | 713×(296,396) | 2 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного ШЛ(60/2;80/2)

- В торцевые отверстия диаметром 8 мм горизонтальной стенки (2) и цоколей (4) вбить шканты (3ф);

- На вертикальных стенках (1) в отверстия диаметром 5 мм закрепить ответные планки петель (8ф) стрелкой по направлению к ближайшей кромке детали, с помощью еврошурупов (4ф);

- Вложите петли (7ф) в отверстия диаметром 35 мм каждой двери (6) и закрепить их с помощью шурупов (5ф) строго перпендикулярно ближайшей кромке дверей. Регулировочные винты петли должны находиться в среднем положении.

- На горизонтальной стенке (2) закрепить 4 пластиковые ножки (10ф) каждую четырьмя шурупами;

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальной стенкой (2) и цоколями (4)  посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- С помощью гвоздей (6ф) или коннектора RV-8 (для ЛДСП-18) закрепить заднюю стенку (5) к собранному корпусу изделия предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны).

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Установить мебельные ручки (11ф) на фасадах (6);

- Установить полку (3) в шкаф.

- Произвести регулировку фасадов.

Регулировка двери (фасада)

Петли обеспечивают трехмерное регулирование для точной юстировки позиции двери по высоте в боковом направлении и глубине.

| Регулировка по высоте | Регулировка наложения | Регулировка по глубине |
| --- | --- | --- |
| Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть. | Вращать регулировочный винт вправо: наложение двери становится меньше Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+). | Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт. |