# СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный

ШЛШ 60/3-1(140/1,140/1,140/1,283/1)кв

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

# СООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»

Шкаф стол кухонный ШЛШ 60/3-1(140/1,140/1,140/1,283/1)кв

Фурнитура

| № | Наиме-нование | Ед.изм | эскиз | C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 40 |
| 2ф | Ключ для конфирмата | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 54 |
| 4ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 55 |
| 5ф | Клей | шт |  | 2 |
| 6ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 7ф | Шуруп 3х30 | шт |  | 8 |
| 8ф | Направляющие Quadro | к-т |  | 4 |
| 9ф | Ножка пластиковая регулироваемая | шт |  | 4 |
| 10ф | Ручка мебельная | шт |  | 4 |

Детали

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная стенка | 720x530 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 567х514 563х514 | 1 |
| 3 | Задняя и передняя стенка ящика ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 520х72 512х70 | 6 |
| 4 | Боковая стенка ящика ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 490х72 490х70 | 6 |
| 5 | Дно ящика ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 552х490 548х490 | 4 |
| 6 | Задняя и передняя стенка ящика ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 520х202 512х200 | 2 |
| 7 | Боковая стенка ящика ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 490х202 490х200 | 2 |
| 8 | Цоколь ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 567х112 563х112 | 2 |
| 9 | Задняя стенка (ДВП) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 715х582 715х578 | 1 |
| 10 | Стенка накладная ящика (фасад) | 140х 596 | 3 |
| 11 | Стенка накладная ящика (фасад) | 283х596 | 1 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного

ШЛШ60/3-1(140/1,140/1,140/1,283/1)кв

- В торцевые отверстия диаметром 8 мм горизонтальной стенки (2) и цоколей (8), задней и передней стенок ящика (3,6) ,боковых стенок ящика(4,7) вбить шканты (3ф);

- На каждой вертикальной стенке (1), по разметке, установить направляющие Quadro (8ф) и закрепить с помощью двух шурупов (4ф) на каждую см. рис.1;

- На горизонтальной стенке (2) закрепить 4 пластиковые ножки (9ф) каждую четырьмя шурупами;

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальной стенкой (2) и цоколями (8) посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- С помощью гвоздей (6ф) для ЛДСП-16 или коннектора RV-8 и шурупов (4ф) для ЛДСП-18 закрепить заднюю стенку ДВП (9) к собранному корпусу изделия предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны).

- Собрать ящик. Заднюю и переднюю стенки (3,6) ящика соединить с боковыми стенками ящика (4,7) посредством вбитых ранее шкантов, и закрепить дно ящика (5) при помощи конфирматов (1ф);

- Установить стенку накладную (10,11) на ящик с помощью шкантов (3ф) и клея (5ф);

- Установить мебельные ручки (10ф) на фасадах (10,11);

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Вставить ящик в шкаф (см. рис.2) и произвести регулировку фасада.

| Рис.1 | Рис.2 |
| --- | --- |