# СООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»

# СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный  ШЛ (15, 20) карго из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф-стол кухонный ШЛ(15,20) карго

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм | эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 8 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 8 |
| 4ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 24 |
| 5ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 6ф | Ножка пластиковая регулируемая / держатель цоколя | шт |  | 2 / 2 |
| 7ф | Ручка мебельная | шт |  | 1 |
| 8ф | Карго | шт |  | 1 |

Детали

| № | Наименование | Размер деталей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная стенка (бочок) | 720×530 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка (полик) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (167,267)×514 (163,263)×514 | 2 |
| 3 | Задняя стенка (ДВП) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 715×(182,282) 715×(178,278) | 1 |
| 4 | Дверь (фасад) | 713×(196,296) | 1 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного ШЛ 15,20 карго

- В торцевые отверстия диаметром 8 мм горизонтальной стенки (2) вбить шканты  (3ф);

- На вертикальной стенке (1) в отверстия диаметром 3 мм закрепить направляющие для крепления корзин ;

- На горизонтальной стенке (2) закрепить 2 пластиковые ножки (6ф) каждую четырьмя шурупами;

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальными стенками (2)   посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- С помощью гвоздей (5ф) или коннектора RV-8 (для ЛДСП-18) закрепить заднюю стенку (3) к собранному корпусу изделия предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны).

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Установить мебельную ручку (7ф) на фасад (4);

- Навесить корзину (8ф) на направляющие как указано на рис 1;

- Прикрепить фасад к корзине.

Рис.1