# СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный  ШЛ 30скос

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф-стол кухонный ШЛ30скос

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм | эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 8 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 8 |
| 4ф | Еврошуруп 6,3*13 | шт |  | 4 |
| 5ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 20 |
| 6ф | Гвозди | шт |  | 30 |
| 7ф | Петля четырехшарнирная | шт. |  | 2 |
| 8ф | Ответная планка петли четырехшарнирной | шт |  | 2 |
| 9ф | Полкодержатель | шт |  | 4 |
| 10ф | Ножка пластиковая регулируемая / держатель цоколя | шт |  | 4 / 2 |
| 11ф | Ручка мебельная | шт |  | 1 |

Детали

| № | Наименование | Размер деталей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛДСП-18 | ЛДСП-16 |  |
| 1 | Вертикальная стенка | 720×570 | 720×570 | 1 |
| 1а | Вертикальная стенка | 720×289 | 720×289 | 1 |
| 2 | Горизонтальная стенка | 263×552 | 265×554 | 2 |
| 3 | Полка | 263×516 | 265×518 | 1 |
| 4 | Задняя стенка (ДВП) | 698×278 | 702×278 | 1 |
| 5 | Дверь (фасад) | 713×396 | 713×396 | 1 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного ШЛ30скос

- В торцевые отверстия Ø 8мм горизонтальной стенки(2) вбить шканты (3ф);

- Закрепить ответные планки петель* (8ф) на вертикальной стенке (1а) в соответствующие отверстия (Ø5 мм) стрелкой к ближайшей кромке детали, с помощью еврошурупов (4ф);

- Вложить петли (7ф) в отверстия Ø35 мм в двери (5) и закрепить их с помощью шурупов (5ф) строго перпендикулярно ближайшей кромке дверей. Регулировочные винты петли должны находиться в среднем положении.

- На одной из горизонтальной стенке (2) (с наметками под ножки) закрепить 4 пластиковые ножки (10ф), каждую четырьмя шурупами;

- Вертикальные стенки (1) и (1а) соединить с горизонтальными стенкой (2) посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- С помощью гвоздей (6ф) и коннектора RV-8 (для ЛДСП-18) закрепить заднюю стенку (4) к собранному корпусу изделия предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны).

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Установить мебельные ручки (11ф) на дверь (5);

- Установить полку (3) в шкаф.

- Произвести регулировку фасадов.

* –  ответная планка для данного шкафа должна выглядеть, как на рисунке 2, где Х1 меньше Х2;

Регулировка двери

Петли обеспечивают трехмерное регулирование для точной юстировки позиции двери по высоте в боковом направлении и глубине.

| Регулировка по высоте | Регулировка наложения | Регулировка по глубине |
| --- | --- | --- |
| Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть. | Вращать регулировочный винт вправо: наложение двери становится меньше (-) Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+). | Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт. |

Рис. 1

Рис. 2

# Text boxes

X1

X2