СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный ШЛЗ30

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф-стол кухонный ШЛЗ30

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм | эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 14 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 14 |
| 4ф | Еврошуруп 6,3*13 | шт |  | 8 |
| 5ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 30 |
| 6ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 7ф | Петля четырехшарнирная | шт. |  | 4 |
| 8ф | Ответная планка петли четырехшарнирной | шт |  | 4 |
| 9ф | Ножка пластиковая регулируемая / держатель цоколя | шт |  | 5/2 |
| 10ф | Ручка мебельная | шт |  | 1 |

Детали

| № | Наименование | Размер деталей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛДСП-18 | ЛДСП-16 |  |
| 1 | Вертикальная стенка | 720×570 | 720×570 | 1 |
| 2 | Вертикальная стенка | 720×282 | 720×284 | 1 |
| 3 | Горизонтальная стенка | 282×552 | 284×554 | 2 |
| 4 | Полка (с вырезом под цоколь) | 272×542 | 274×544 | 1 |
| 5 | Цоколь | 683×70 | 687×70 | 1 |
| 6 | Дверь гнутая | 713×300 | 713×300 | 1 |
| 7 | Дверь (фасад) | 713×266 | 713×266 | 1 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного ШЛЗ30

- В торцевые отверстия Ø8 мм на горизонтальной стенке (3), полке (4) и цоколе (5) вбить шканты (3ф);

- Закрепить ответные планки петель (7ф) на вертикальной стенке (2), и цоколе (5) в соответствующих отверстиях Ø5 мм стрелкой к ближайшей кромке детали, с помощью еврошурупов (4ф);

- На одной из горизонтальной стенки (3) закрепить пластиковые ножки (9ф) по соответствующим наметкам, по четыре шурупа на каждую ножку;

- Вертикальные стенки (1), (2) и цоколь (5) соединить с горизонтальными стенками (3) и полкой (4) посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- Вложить петли (7ф) в отверстия двери Ø35 мм и закрепить их с помощью шурупов (5ф) строго перпендикулярно ближайшей кромке дверей.  Регулировочные винты петли должны находиться в среднем положении;

- Навесить дверь (7) на вертикальную стенку (2), а дверь (6) – на цоколь (5);

- Установить мебельную ручку (10ф) на дверь (7);

- Установить шкаф на место эксплуатации. Перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Произвести регулировку дверей согласно пункту «Регулировка двери».

Регулировка двери

Петли обеспечивают трехмерное регулирование для точной юстировки позиции двери по высоте, в боковом направлении и глубине.

| Регулировка по высоте | Регулировка наложения | Регулировка по глубине |
| --- | --- | --- |
| Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть. | Вращать регулировочный винт вправо: наложение двери становится меньше (-) Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+). | Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт. |