СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный

ШЛК100/40/1слева лев

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф-стол кухонный ШЛК100/40/1слева лев

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм | эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 12 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 12 |
| 4ф | Еврошуруп 6,3*13 | шт |  | 4 |
| 5ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 50 |
| 6ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 7ф | Петля четырехшарнирная | шт. |  | 2 |
| 8ф | Ответная планка петли четырехшарнирной | шт |  | 2 |
| 9ф | Полкодержатель | шт |  | 4 |
| 10ф | Ножка пластиковая регулируемая / держатель цоколя | шт |  | 4/2 |
| 11ф | Ручка мебельная | шт |  | 1 |

Детали

| № | Наименование | Размер деталей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛДСП-18 | ЛДСП-16 |  |
| 1 | Вертикальная стенка | 720×530 | 720×530 | 2 |
| 2 | Вертикальная стенка | 631,5×557 | 633,5×559 | 1 |
| 3 | Горизонтальная стенка | 923×514 | 927×514 | 1 |
| 4 | Полка | 923×494 | 927×494 | 1 |
| 5 | Цоколь | 923×70 | 927×70 | 2 |
| 6 | Задняя стенка (ДВП) | 715×938 | 715×942 | 1 |
| 7 | Дверь (фасад) | 713×396 | 713×396 | 1 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного ШЛК100/40/1слева лев

- В торцевые отверстия Ø8 мм на горизонтальной стенке (3), вертикальной стенке (2) и двух царгах (5)  вбить шканты (3ф);

- Закрепить ответные планки петель (7ф) на вертикальной стенке (1) в соответствующих отверстиях Ø5 мм стрелкой к ближайшей кромке детали, с помощью еврошурупов (4ф);

- На горизонтальной стенке (3) закрепить пластиковые ножки (10ф) по соответствующим наметкам, по четыре шурупа на каждую ножку;

- Вертикальные стенки (1) и (2) соединить с горизонтальной стенкой (3) и цоколями (5) посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- С помощью гвоздей (6ф) закрепить заднюю стенку (6) к собранному корпусу изделия (для ЛДСП-16), предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны). Для шкафа из ЛДСП-18 заднюю стенку (6) необходимо поместить в специальные прорези (паз) и закрепить с помощью коннектора RV-8;

- Вложить петли (7ф) в отверстия двери Ø35 мм и закрепить их с помощью шурупов (5ф) строго перпендикулярно ближайшей кромке дверей.  Регулировочные винты петли должны находиться в среднем положении.

- Навесить дверь на корпус шкафа;

- Установить мебельную ручку (11ф) на дверь (7);

- Установить шкаф на место эксплуатации. Перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Установить полку (4) в шкаф.

- Произвести регулировку дверей согласно пункту «Регулировка двери».

Регулировка двери

Петли обеспечивают трехмерное регулирование для точной юстировки позиции двери по высоте, в боковом направлении и глубине.

| Регулировка по высоте | Регулировка наложения | Регулировка по глубине |
| --- | --- | --- |
| Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть. | Вращать регулировочный винт вправо: наложение двери становится меньше (-) Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+). | Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт. |