# СООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»

## СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф под газовую плиту  ШЛГП 60

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф под газовую плиту ШЛГП 60

Фурнитура

| № | Наименование | Ед. изм | Эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмант | шт |  | 8 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 8 |
| 4Ф | Метабокс (высота 86мм) | К-т |  | 1 |
| 5ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 20 |
| 6ф | Ножка пластиковая регулируемая / держатель цоколя | шт |  | 4/2 |
| 7ф | Ручка мебельная | шт |  | 1 |

Детали

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная стенка (бочок) | 720х530 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка (полик) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 567×530 563×530 | 2 |
| 3 | Задняя стенка метабокса ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 536х70 532х70 | 1 |
| 4 | Дно метабокса ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 536х498 532х498 | 1 |
| 5 | Стенка накладная ящика (фасад) | 114х596 | 1 |

Порядок сборки шкафа под газовую плиту ШЛГП60

- В торцевые отверстия диаметром 8 мм вертикальных стенок (1) и вбить шканты (3ф);

- На горизонтальной стенке (2) закрепить 4 пластиковые ножки (6ф) каждую четырьмя шурупами;

- На вертикальных стенках (1) закрепить 2 направляющие метабокс (4ф) шурупами (5ф);

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальными стенками (2)  посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- Собрать ящик согласно рис.1

- Заднюю стенку (3) и дно метабокса (4) соединить с боковыми стенками ящика шурупами (5ф) ;

- Установить накладку (фасад) (5) на ящик с помощью шурупов (5ф) ;

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек.

- Установить ящик,  произвести регулировку.

Рис.1