# СООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»

# СООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол для мойки  ШЛМ 50

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф-стол для мойки ШЛМ 50

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм | эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 6 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 8 |
| 4ф | Еврошуруп 6,3*13 | шт |  | 4 |
| 5ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 20 |
| 6ф | Петля четырех-шарнирная | шт. |  | 2 |
| 7ф | Ответная планка петли четырех-шарнирной | шт |  | 2 |
| 8ф | Ножка пластиковая регулируемая / держатель цоколя | шт |  | 4 / 2 |
| 9ф | Ручка мебельная | шт |  | 1 |

Детали

| № | Наименование | Размер деталей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная стенка (бочок) | 720×530 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка (полик) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (467)×530 (463)×530 | 1 |
| 3 | Царга (цоколь) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (467)×112 (463)×112 | 1 |
| 4 | Дверь (фасад) | 713×(496) | 1 |

Порядок сборки шкафа-стола для мойки ШЛМ 50

- В торцевые отверстия диаметром 8 мм горизонтальной стенки (2) и цоколя (3) вбить шканты (3ф);

- На вертикальной стенке (1) в отверстия диаметром 5 мм закрепить ответные планки петель (7ф) стрелкой по направлению к ближайшей кромке детали, с помощью еврошурупов (4ф);

- Вложить петли (6ф) в отверстия диаметром 35 мм и закрепить их с помощью шурупов (5ф) строго перпендикулярно ближайшей кромке дверей. Регулировочные винты петли должны находиться в среднем положении.

- На горизонтальной стенке (2) закрепить 4 пластиковые ножки (8ф) каждую четырьмя шурупами;

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальной стенкой (2) и цоколем (3)  посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Установить мебельную ручку (9ф) на фасаде (4);

- Произвести регулировку фасада по инструкции.

Регулировка двери (фасада)

Петли обеспечивают трехмерное регулирование для точной юстировки позиции двери по высоте в боковом направлении и глубине.

| Регулировка по высоте | Регулировка наложения | Регулировка по глубине |
| --- | --- | --- |
| Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть. | Вращать регулировочный винт вправо: наложение двери становится меньше (-) Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+). | Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт. |