# СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный

ШЛШ 30,40,50/2-2(140/1,140/1,425/1)

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

# СООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»

Шкаф-стол кухонный ШЛШ 30,40,50/2-2

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм. | эскиз | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 24 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 32 |
| 4ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 44 |
| 5ф | Петля четырех-шарнирная | шт. |  | 2 |
| 6ф | Ответная планка петли четырех-шарнирной | шт |  | 2 |
| 7ф | Еврошуруп 6,3*13 | шт |  | 4 |
| 8ф | Клей | шт |  | 1 |
| 9ф | Полкодержатель | шт |  | 4 |
| 10ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 11ф | Направляющие шариковые | к-т |  | 2 |
| 12ф | Шуруп 3х30 | шт |  | 4 |
| 13ф | Ножка пластиковая регулируемая | шт |  | 4 |
| 14ф | Ручка мебельная | шт |  | 3 |

Детали

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная стенка | 720х530 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (267,367,467)х514 (263,363,463)х514 | 1 |
| 3 | Задняя и передняя стенка ящика ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (210,310,410)х72 (202,302,402)х70 | 4 |
| 4 | Боковая стенка ящика ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 500х72 500х70 | 4 |
| 5 | Дно ящика ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (242,342,442)х500 (238,338,438)х500 | 2 |
| 6 | Полка ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (267,367,467)х494 (263,363,463)х494 | 1 |
| 7 | Цоколь ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (267,367,467)х112 (263,363,463)х112 | 2 |
| 8 | Задняя стенка (ДВП) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 715х(282,382,482) 715х(278,378,478) | 1 |
| 9 | Стенка накладная ящика (фасад) | 140х(296,396,496) | 2 |
| 10 | Дверь (фасад) | 425х(296,396,496) | 1 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного ШЛШ 30,40,50/2-2

- В торцевые отверстия диаметром 8 мм горизонтальной стенки (2) и цоколей (7), задней и передней стенок ящика (3) , боковых стенок ящика(4) вбить шканты (3ф);

- На каждой вертикальной стенке (1), по разметке, установить соответствующую часть шариковых направляющих (11ф) и закрепить с помощью двух шурупов (4ф) на каждую;

- На горизонтальной стенке (2) закрепить 4 пластиковые ножки (13ф) каждую четырьмя шурупами (4ф);

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальной стенкой (2) и цоколями (7) посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- С помощью гвоздей (10ф) для ЛДСП-16 или коннектора RV-8 и шурупов (4ф) для ЛДСП-18 закрепить заднюю стенку ДВП (8) к собранному корпусу изделия предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны).

- Собрать ящик .Заднюю и переднюю стенки (3) ящика соединить с боковыми стенками ящика (4) посредством вбитых ранее шкантов, и закрепить дно ящика (5) при помощи конфирматов (1ф);

- Установить стенку накладную (9) на ящик с помощью шкантов (3ф) и клея (8ф);

- Установить направляющие (11ф) по центру высоты шуфляды с учетом дна ДСП при помощи 2 шурупов (4ф) на каждую направляющую.

- Вложить петли (5ф) в отверстия диаметром 35 мм двери (10) и закрепить их с помощью шурупов (4ф) строго перпендикулярно ближайшей кромке дверей. Регулировочные винты петли должны находиться в среднем положении.

- Навесить двери на корпус шкафа.

- Установить мебельные ручки (14ф) на фасадах (9 и 10);

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Вставить ящик в шкаф и произвести регулировку фасада;

- Установить полку (6) в шкаф на полкодержатели (9ф).

Регулировка двери

Петли обеспечивают трехмерное регулирование для точной юстировки позиции двери по высоте в боковом направлении и глубине.

| Регулировка по высоте | Регулировка наложения | Регулировка по глубине |
| --- | --- | --- |
| Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть. | Вращать регулировочный винт вправо: наложение двери становится меньше (-) Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+). | Ослабить крепежный винт петли и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт. |