# СООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»

# СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный

ШЛШ 50/4,60/4мб

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф-стол кухонный ШЛШ 50/4,60/4мб

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм. | эскиз | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмант | шт |  | 8 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 12 |
| 4ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 100 |
| 5ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 6ф | Направляющие Метабокс (высота 86мм) | к-т |  | 4 |
| 7ф | Ножка пластиковая регулируемая | шт |  | 4 |
| 8ф | Ручка мебельная | шт |  | 4 |

Детали

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная стенка | 720x530 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (467,567)х514 (463,563)х514 | 1 |
| 3 | Задняя стенка ящика из ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-18 | (436,536)х70 (432,532)х70 | 4 |
| 4 | Дно ящика из ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-18 | (436,536)х498 (432,532)х498 | 4 |
| 5 | Цоколь ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (467,567)х112 (463,563)х112 | 2 |
| 6 | Задняя стенка (ДВП) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 715х(482,582) 715х(478,578) | 1 |
| 7 | Стенка накладная ящика (фасад) | 176х(496, 596) | 4 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного ШЛШ 50/4,60/4мб

- В торцевые отверстия диаметром 8 мм горизонтальной стенки (2) и цоколей (5) вбить шканты (3ф);

- На каждой вертикальной стенке (1), по разметке, установить соответствующие части роликовых метабоксов (6ф) и закрепить с помощью двух шурупов (4ф) на каждую см. рис.2;

- На горизонтальной стенке (2) закрепить 4 пластиковые ножки (7ф) каждую четырьмя шурупами;

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальной стенкой (2) и цоколями (5) посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- С помощью гвоздей (5ф) для ЛДСП-16 или коннектора RV-8 и шурупов (4ф) для ЛДСП-18 закрепить заднюю стенку ДВП (6) к собранному корпусу изделия предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны).

- Собрать метабоксы согласно рис.1 и рис.2;

- Установить мебельные ручки (8ф) на фасадах (7);

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Вставить метабоксы в шкаф и произвести регулировку фасадов (рис.3);

| рис.1 | рис.2 |
| --- | --- |
| рис.3 |