# СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф-стол кухонный

ШЛШ 30,40,60/2-1(140/1,283/1,283/1)тб

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

# СООО «Зов Лен–ЕВРОМЕБЕЛЬ»

Шкаф-стол кухонный ШЛШ 30,40,60/2-1(140/1,283/1,283/1)тб

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм. | эскиз | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмант | шт |  | 8 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 12 |
| 4ф | Шуруп 3,5*16 | шт |  | 95 |
| 5ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 6ф | Направляющие ТандемБокс (высота 70мм) | к-т |  | 1 |
| 7ф | Направляющие ТандемБокс (высота 144мм) | к-т |  | 2 |
| 8ф | Ножка пластиковая регулируемая | шт |  | 4 |
| 9ф | Ручка мебельная | шт |  | 3 |

Детали

| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертикальная стенка | 720x530 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (267,367,567)х514 (263,363,563)х514 | 1 |
| 3 | Задняя стенка ящика из ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-18 | (184,284,484)х65 (180,280,480)х65 | 1 |
| 4 | Задняя стенка ящика из ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-18 | (184,284,484)х144 (180,280,480)х144 | 2 |
| 5 | Дно ящика из ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-16 -для шкафа ЛДСП-18 | (195,295,495)х480 (191,291,491)х480 | 3 |
| 6 | Цоколь ЛДСП-16 ЛДСП-18 | (267,367,567)х112 (263,363,563)х112 | 2 |
| 7 | Задняя стенка (ДВП) ЛДСП-16 ЛДСП-18 | 715х(282,382,582) 715х(278,378,578) | 1 |
| 8 | Стенка накладная ящика (фасад) | 140х(296,396,596) | 1 |
| 9 | Стенка накладная ящика (фасад) | 283х(296,396,596) | 2 |

Порядок сборки шкафа-стола кухонного ШЛШ 30,40,60/2-1(140/1,283/1,283/1)тб

- В торцевые отверстия диаметром 8 мм горизонтальной стенки (2) и цоколей (6) вбить шканты (3ф);

- На каждой вертикальной стенке (1), по разметке, установить соответствующие части направляющих ТандемБокс (6ф,7ф) и закрепить с помощью двух шурупов (4ф) на каждую;

- На горизонтальной стенке (2) закрепить 4 пластиковые ножки (8ф) каждую четырьмя шурупами;

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальной стенкой (2) и цоколями (6) посредством вбитых ранее шкантов (3ф) и закрепить при помощи конфирматов (1ф);

- С помощью гвоздей (5ф) для ЛДСП-16 или коннектора RV-8 и шурупов (4ф) для ЛДСП-18 закрепить заднюю стенку ДВП (7) к собранному корпусу изделия предварительно проверив прямоугольность корпуса с помощью угольника или рулетки (диагонали корпуса должны быть равны).

- Собрать ТандемБоксы согласно рис.1 и рис.2;

- Установить мебельные ручки (9ф) на фасадах (8,9);

- Установить шкаф на место эксплуатации, перекосы от неровностей пола устранить путем регулирования высоты пластиковых ножек;

- Вставить ТандемБоксы в шкаф и произвести регулировку фасада (рис.3);

| рис.1 | рис.2 |
| --- | --- |
| рис.3 |