СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф настенный

ШН80(355/1+355/1)HF

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф настенный ШН80(355/1+355/1)HF

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм | эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Конфирмат | шт |  | 8 |
| 2ф | Ключ для конфирманта | шт |  | 1 |
| 3ф | Шкант | шт |  | 8 |
| 4ф | Гвозди | шт |  | 20 |
| 5ф | Полкодержатель | шт |  | 4 |
| 6ф | Комплект подъемного механизма HF фирмы Blum | компл |  | 1 |
| 7ф | Ручка мебельная | шт |  | 1 |

Детали

| № | Наименование | Размер деталей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛДСП-18 | ЛДСП-16 |  |
| 1 | Вертикальная стенка | 720×300 | 720×300 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка | 763×300 | 767×300 | 2 |
| 3 | Полка | 763×262 | 767×262 | 1 |
| 4 | Задняя стенка (ДВП) | 698×778 | 702×782 | 1 |
| 5 | Дверь (фасад) | 355×796 | 2 |

Порядок сборки шкафа настенного ШН80(355/1+355/1)HF

- В торцевые отверстия Ø8 мм на горизонтальной стенке (2), вбить шканты (3ф);

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальными стенками (2) посредством вбитых ранее шкантов (3ф). Заднюю стенку (4) необходимо поместить в специальные прорези (паз);

- Стянуть каркас шкафа при помощи конфирматов (1ф);

- Закрепить заднюю стенку с помощью коннектора RV-8;

- Установить мебельную ручку (7ф) на дверь (5);

- Установить шкаф на место эксплуатации.

- Установить полку (3) в шкаф на заранее вставленные полкодержатели (5ф) в отверстия Ø5мм на вертикальных стенках.

- Произвести регулировку дверей согласно инструкции*.

* Установка всех компонентов подъемного механизма HF производиться согласно инструкции по сборке, предоставляемой в комплекте с механизмом.

# Text boxes

1

1

2

3

4

2

2